提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 润滑油抗乳能测定器化性

| 商机面向地区： | 湖南 长沙 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年7月3日 |
| 销售信息： | 供应 润滑油抗乳能测定器化性 |

润滑油抗乳能测定器化性 GB/T8022 产品型号：JF8022 仪器试验时在专用分液漏斗中，加入一定量试样和蒸馏水。在适合的温度下以一定的速度搅拌一段时间，静置5小时后测量，并记录从油中分离出来的水的体积、乳化液的体积及油中水的百分数。该仪器适用于测定中、高粘度润滑油的油和水互相分离的能力。 技术参数 1、适用标准ASTM D2711 GB/T8022 2、加热方式电热管加热 3、控温范围常温～82℃ 4、控温精度±0.1℃ 5、转速调节精密电位器，数显转速表显示 6、加热功率2.5KW 7、工作电源AC220V/50HZ 性能特点 1、铜质搅拌器，符合标准要求； 2、玻璃缸透明观察，方便操作； 3、数字显示转速，精密调速器调节； 4、数字计时器控制搅拌时间； 5、微电脑温度控制器，数字显示，精度±0.1℃ PT100传感器； 6、不锈钢加热器； 7、不锈钢夹持器固定玻璃试管，易操作；

# 湖南加法仪器仪表有限公司

| 企业地址： | 星沙经济开发区 | 企业邮编： | 410000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0731-86865808 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0731-86867543 | 公司所在地： | 湖南 长沙 |
| 公司网站： | www.hnjiafa.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jiafayiqi@126.com | 联系人： | 张卫 |
| 企业全称： | 湖南加法仪器仪表有限公司 |  |  |

湖南加法仪器仪表有限公司是主要从事石油化工分析仪器的研究、制造和销售。在高速发展过程中，加法仪器公司凭借自身的科研优势，以超前的技术、出色的管理和独树一帜的产品和服务为全球的科技发展作出了巨大的贡献。2015年3月建立自己品牌“加法仪器”，加法公司现已成为著名的科学仪器领域的公司。

湖南加法仪器仪表有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>防锈性能实验仪 | 2019年7月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>石油产品密封性指数测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>自动润滑油空气释放值测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>航空液压油热氧化安定性及腐蚀测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>有机热载体热稳定性测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>液压油过滤性测试仪器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>自动防锈脂吸氧测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>防锈油脂蒸发量测试仪 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>润滑油热氧安定性测试仪 | 2019年7月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关