提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 自动防锈脂吸氧测定器

| 商机面向地区： | 湖南 长沙 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年7月3日 |
| 销售信息： | 供应 自动防锈脂吸氧测定器 |

自动防锈脂吸氧测定器SH/T0060 产品型号：JF0060 本仪器的使用原理很简单：将试样放到符合一定条件的氧弹中氧化，按规定的时间间隔观察并记录压力。在100h后由氧气压力的相应降低值来表示试样的吸氧程度。该仪器适用于防锈脂和防锈润滑脂。 技术参数 1、适用标准：JISK2246 SH/T0060 2、加热方式：电热管加热 3、整机功率：2.5KW 4、控制方式：单片机自动控制 5、计时方式：单片机自动记录 6、结果处理：自动记录储存结果 7、压力显示：液晶屏显示实时曲线 8、工作电源：AC220V/50HZ 性能特点 1、 标准黄铜小圆板Φ33×1.2mm； 2、 整个试验过程采用单片机自动控制，无需人工操守； 3、 试验过程在液晶屏上用曲线实时显示，结果一目了然； 4、 可同时做两个试验，便于做平行样，试验结果自动储存； 5、 自动检测氧弹压力泄露问题并报警； 6、 高精密压力变送器转换压力信号，数字显示在液晶屏上； 7、 不锈钢加热器，加热浴； 8、 仪器带有自动修正功能，可在线维修； 9、 多种保温材料进行隔热，避免烫伤工作人员； 10、单个试样皿架，可放置5个试样皿；

# 湖南加法仪器仪表有限公司

| 企业地址： | 星沙经济开发区 | 企业邮编： | 410000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0731-86865808 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0731-86867543 | 公司所在地： | 湖南 长沙 |
| 公司网站： | www.hnjiafa.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jiafayiqi@126.com | 联系人： | 张卫 |
| 企业全称： | 湖南加法仪器仪表有限公司 |  |  |

湖南加法仪器仪表有限公司是主要从事石油化工分析仪器的研究、制造和销售。在高速发展过程中，加法仪器公司凭借自身的科研优势，以超前的技术、出色的管理和独树一帜的产品和服务为全球的科技发展作出了巨大的贡献。2015年3月建立自己品牌“加法仪器”，加法公司现已成为著名的科学仪器领域的公司。

湖南加法仪器仪表有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>防锈性能实验仪 | 2019年7月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>石油产品密封性指数测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>自动润滑油空气释放值测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>航空液压油热氧化安定性及腐蚀测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>有机热载体热稳定性测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>液压油过滤性测试仪器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>防锈油脂蒸发量测试仪 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>润滑油抗乳能测定器化性 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>润滑油热氧安定性测试仪 | 2019年7月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关