提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 防锈性能实验仪

| 商机面向地区： | 湖南 长沙 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年7月3日 |
| 销售信息： | 供应 防锈性能实验仪 |

防锈性能实验仪GB/T11143 产品型号：JF11143A 本仪器主要适用于检测加抑制剂的矿物油，特别是气轮机油在同水混合时对铁部件的防锈能力。 本仪器也适合检测其他油品，例如液压油、循环油以及水比重的液体。 其操作原理是：将一定量的试样和蒸馏水或合成海水混合，把圆柱形的试样钢棒全部浸在其中，在一定温度下进行搅拌。试验周期（通常为2周）结束后观察试样钢棒锈蚀的痕迹和锈蚀的程度。 技术参数 1、适用标准：GB/T11143 ASTM D665 ISO7120 DIN51585 IP135 NFT60151 2、控温方式：进口PID数显温控器 3、控温精度：60±0.1℃ 4、加热方式：电热管加热 5、工作单元：4组 6、计时方式：数显计时器 主要特点 1、本仪器采用PID温度控制技术，控温精度高； 2、仪器采用触摸键盘，方便操作； 3、每组实验采用分开式单电机工作，摆脱了传统皮带轮带动几组试验，噪音大的缺点； 4、仪器采用不锈钢做为浴体，防腐蚀； 5、单独的夹持卡套，保证实验过程中无动荡； 6、一体式结构，方便移动； 7、仪器采用冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理，具有耐腐蚀、易清洁功能； 8、仪器焊接采用碰焊技术，无焊点，外型美观、大方；

# 湖南加法仪器仪表有限公司

| 企业地址： | 星沙经济开发区 | 企业邮编： | 410000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0731-86865808 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0731-86867543 | 公司所在地： | 湖南 长沙 |
| 公司网站： | www.hnjiafa.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jiafayiqi@126.com | 联系人： | 张卫 |
| 企业全称： | 湖南加法仪器仪表有限公司 |  |  |

湖南加法仪器仪表有限公司是主要从事石油化工分析仪器的研究、制造和销售。在高速发展过程中，加法仪器公司凭借自身的科研优势，以超前的技术、出色的管理和独树一帜的产品和服务为全球的科技发展作出了巨大的贡献。2015年3月建立自己品牌“加法仪器”，加法公司现已成为著名的科学仪器领域的公司。

湖南加法仪器仪表有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>石油产品密封性指数测定器 | 2019年7月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>自动润滑油空气释放值测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>航空液压油热氧化安定性及腐蚀测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>有机热载体热稳定性测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>液压油过滤性测试仪器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>自动防锈脂吸氧测定器 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>防锈油脂蒸发量测试仪 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>润滑油抗乳能测定器化性 | 2019年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>润滑油热氧安定性测试仪 | 2019年7月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关