提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 海科MP-S标准型熔体泵

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 泵及真空设备 |
| 发布日期： | 2018年8月7日 |
| 销售信息： | 供应 海科MP-S标准型熔体泵 |

MP-S、MP-M和MP-H 系列熔体齿轮泵选用高温合金钢以及粉末合金钢为材料。产品经过高温淬火、回火、调质、氮化、渗碳、碳氮共渗以及抛光等一系列的热加工和表面处理后，它具有耐高温、高压、高耐磨及耐腐蚀等特性，强化了对泵体高扭矩、低剪切的要求，泵体具有高光洁度特性，并对自润滑系统、进出口流道做了优化设计，更适合PC、PMMA等透明产品和PVC热敏性材料的挤出。产品硬度可达62-68HRC,能极大的满足客户对不同工况的要求。

# 郑州海科熔体泵有限公司

| 企业地址： | 高新技术开发区莲花街11号梦特区5号写字楼1单元6层 | 企业邮编： | 450042 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0371-67993100/67993022 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0371-67993200 | 公司所在地： | 河南 郑州 |
| 公司网站： | http://www.hkpump.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | haikepump@163.com | 联系人： | 周先生 |
| 企业全称： | 郑州海科熔体泵有限公司 |  |  |

我公司是专业生产销售熔体泵、高温熔体泵、熔体齿轮泵、熔体计量泵以及精密控制系统（PLC）等产品的企业。是国内专业生产熔体齿轮泵较早的企业之一。公司自主研发生产MP-S、MP-M、MP-H等三大系列高温熔体齿轮泵产品。如今聚合物熔体齿轮泵已经广泛应用在化纤、造粒、塑料薄膜、片材、板材、型材、管材、电线电缆、拉丝、复合挤出等生产线上，可加工的物料几乎涵盖了大部分高分子材料，

郑州海科熔体泵有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >泵及真空设备'>海科高温热熔胶泵 | 2018年8月7日 |
| --- | --- |
| 供应 >泵及真空设备'>台州高温板材熔体泵 | 2018年8月7日 |
| 供应 >泵及真空设备'>全自动换网器 | 2018年8月7日 |
| 供应 >泵及真空设备'>供应海科高温熔体计量泵 | 2018年8月7日 |
| 供应 >泵及真空设备'>海科MP-M无脉动型熔体泵 | 2018年8月7日 |
| 供应 >泵及真空设备'>挤出机专用--海科熔体泵 | 2018年8月7日 |
| 供应 >泵及真空设备'>熔体计量泵 | 2018年8月7日 |
| 供应 >泵及真空设备'>高温熔体泵 | 2018年8月7日 |
| 供应 >泵及真空设备'>haikepump熔体泵 | 2018年8月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关